# Organizace zimní údržby

1.Mapová část:	a)	legenda, mapa

2.Textová část:	a)	soupis stanovišť mechanismů (s uvedením počtů a druhů mechanismů)

b)	pořadí důležitosti zimní údržby, lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti

místních komunikací – viz. tab. 1

- stanovení úseků místních komunikací, kde se neprovádí zimní údržba z hlediska malého dopravního významu, nebo pro technické a ekonomické možnosti

d)	způsob provádění zimní údržby

e)	čištění komunikací po zimní údržbě

2. Textová část:

a)soupis stanovišť mechanismů(s uvedením počtů a druhů mechanismů):

1x traktor a závěsná radlice–na dohodu-vlastní dodavatel prací spojených se zimní údržbou –

AGRODRUŽSTVO Šumavské Hoštice se sídlem v Buku

1x stroj na úklid sněhu / na dohodu / - vlastní dodavatel prací – Sús, středisko Prachatice

(údržba místních komunikací na nichž je vedena linková osobní doprava-MK 1c,10c,

3c-pouze část – točna autobusu)

b)pořadí důležitosti zimní údržby, lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací, odstavných ploch tab. 1 Pořadí Označení Lhůty pro zmírňování závad důležitosti místních komunikací ve sjízdnosti místních komunikací I Rychlostní a sběrné místní komunikace s linkovou osobní přepravou, příjezdové místní komunikace a další významné místní komunikace do 4 hodin II Sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace do 12 hodin III Ostatní obslužné místní komunikace po ošetření místních komunikací I. a II.pořadí,nejpozději do 48 hod. Neudržované Místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopr. neudržují se bezvýznamnosti(na tuto skutečnost obec upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým.)

c)stanovení úseků místních komunikací, kde se neprovádí zimní údržba z hlediska malého dopravního významu, nebo pro technické a ekonomické možnosti.

k.ú.Buk pod Boubínem –

MK 4c /v úseku od koupaliště – na konec MK/

MK 7c /v úseku od konce zástavby na konec MK/

MK 8c /údržba pouze na požádání/

MK 11c /udržuje obec Šumavské Hoštice/

MK 12c /udržují vlastníci pily/

MK 1d /část průchodu – Na Drahách/

k.ú.Vyšovatka

MK 2c /v úseku od návsi ke staré škole/

MK 3c, 4c

k.ú.Včelná pod Boubínem

MK 3c /v úseku od kravína na konec MK/

Účelové komunikace navržené v mapové příloze plánu zimní údržby – viz.mapa

d)způsob provádění zimní údržby:

1.Zimní údržba je prováděna traktorem a závěsnou /sněhovou/ radlicí.. V případě sněhové vrstvy je provedeno odstranění sněhové vrstvy traktorem a závěsnou /sněhovou/ radlicí. Poté je proveden posyp místních komunikací na vybraných úsecích /stoupání, klesání, křižovatky se silnicemi silniční sítě, ostré směrové oblouky/.

2.Při kalamitních situacích(velký spad sněhu, prudký vítr – tvoření sněhových jazyků,závějí):

V případě, že postup v bodu 1 se ukáže v daných podmínkách jako nedostačující, vyrozumí neprodleně odpovědný pracovník starostu obce, který zajistí nasazení další výpomoci v kalamitních situacích a to nasazení další mechanizace dle potřeby.Těmito prostředky se zajistí hrubé odstranění sněhu  a pokud dané podmínky dovolí následuje dočistění traktorem + sněhovou radlicí.

e)čištění komunikací po zimní údržbě

Čištění komunikací se provádí po zimním období v těchto termínech:

-na místních komunikacích III.třídy nejpozději do 31.května (odstranění zbytků

zdrsňovacích materiálů, očištění dopr.značek a zařízení apod.)

-v období do 30.listopadu odstranění spadaného listí a zajištění funkčnosti odvodnění

Odpovědnost vlastníka místních komunikací je daná zákonem o pozemních komunikacích.(zákon č. 13/1997 Sb. v platném znění a to zejména §26, 27, 28, 29)

Buk 18.9.2009